Tehtävä 1.

Oletus: Komponenttien ja kappaleiden massoja ei tarvitse muuttaa energiaksi (tällöin voittaja olisi rautakuula, joka on liikkeessä)

a)

C = 10000µF

U = 22V

E = {CU^2} over {2}

E = {10000 cdot 10^-6 F (22V)^2} over {2}
E = {10000 cdot 10^-6 F (22V)^2} over {2}

E = 2.42J

b) L = 330 cdot 10^-6 H

I = 2.5A

E = {LI^2} over {2}

E = {330 cdot 10^-6 H cdot (2.5A)^2} over {2}
E = 1.031... cdot 10^-3 J

Valmistajan tiedoissa E = 0.8V cdot 0.1 A cdot 60s cdot 60s cdot 0.9
jouleina 2592J

d) E_k = {mv^2} over {2}

m = 1.0kg

v = 100km/h = {100 m/s} over {3.6} = 27.7...m/s

E_k = {1.0kg cdot (27.7...m/s)^2} over {2}
E_k = 385.8024...J approx 0.39kJ

e)

m = 1.0kg

g = 9.81m/s^2

h = 1.2m

E_p = mgh = 1.0 kg cdot 9.81 m/s^2 cdot 1.2m = 11.772J approx 11.8J

f) P/A = 1.0kW/m^2

A = 1.0 cdot 10^-2 m

t = 1.0s

E = (P/A) cdot A cdot t = 1.0kW/m^2 cdot 1.0 cdot 10^-2 m^2 cdot 1.0s = 10J

Paristossa on eniten jouleja, kuristimessa vähiten.

Tehtävä 2.

C = 1000mF

U_1 = 4.2V

U_2 = 3.3V

I = 0.005mA

t = ?

Ohmin laki

R = {U} over {I}

I = {U cdot e^( -t/%tau)} over {R}

Virta pysyy vakiona ajanhetken 0 ja t välillä

I = {U_0 cdot e^0} over {R} = {U_loppu cdot e^( -t/%tau)} over {R}
{U_0 cdot e^0}= {U_loppu cdot e^( -t/%tau)}
Neplerin luvun eksponentissa R on vastusarvo lopussa

R = {U} over {I} = {3.3V} over {0.005 cdot 10^-3 A} = 660000%OMEGA

{4.2V cdot 1} over {3.3V} = e^( -t/RC)

ln({4.2V cdot 1} over {3.3V}) = ( -t/660000F/s)
-t = 159166.957...s approx 1.84 päivää

3. a)

Tehollisarvo tarkoittaa muuttuvan signaalin amplitudin neliöllisellä keskiarvolla laskettua keskiarvoa. Tasaisen ja muuttuvan signaalin integraalit ajan suhteen ovat samat.

b) Sinimuotoisen jännitten ja virran tehollisarvo lasketaan:

U_0 = huippuarvo

U_tehollinen = {U_0} over {sqrt{2}}
I_0 = huippuarvo

I_tehollinen = {I_0} over {sqrt{2}}

c)

Kohdan a) mukaisesti tehollisarvo saadaan ei-sinimuotoisesta käyrästä integroimalla sen mahdollisen jakson tai keskiarvoistukseen riittävän ajanjakson yli. Signaalin käyrän muodostama pinta-ala x-koordinaatistoakselin kanssa on tämän geometrinen vastaavuus.

Tehtävä 4.

a)

Kapasiteetti = I cdot t

Kapasiteetti = 2 cdot (0.5 cdot 60s cdot 60s cdot 0.2A + 23.5 cdot 60s cdot 60s cdot 0.02A)
Kapasiteetti = 1.14Ah

b) E = U cdot I cdot t

U = 3.6V

E = 2 cdot (0.5 cdot 0.2A + 23.5 cdot 0.02A) cdot (60s)^2 cdot 3.6V

E approx 14.8kJ

{E} over {U cdot I} = t

{2 cdot 7387.2J} over {3.6V cdot 1A} = t

{2 cdot 7387.2J} over {3.6V cdot 1A} = 4104s = 68.4min