Tehtävä 2.

  a) 1N5401RL

Axial-Lead standard recovery rectifiers
Axial-Lead perustasasuuntaaja?
Forward voltage 1.0V
Tasavirranesto: 100V
Non-repetitive peak reverse voltage: 200V

b) SR1060

SCHOTTKY barrier rectifier
SCHOTTKY-(este? Tasasuuntaaja)
Max DC-estojännite 60V
Maximum instataneous forward voltage (Ohjausjännite?) 0.8V

c) 41HF60

Standard recovery diodes
Standardi palautusdiodi
Ohjausjännite 1.3V
Reverse Voltage (hajoamisjännite) 600V

d) KBP153(G)

(Glass) passivated bridge rectifier
Passivoitu siltatasasuuntaaja
Maksimi takaisinvirtausjännite ohjausjännitteen kanssa: 500V
Sama ilman ohjausjännitettä (tasavirta) 200V
Ohjausjännite 1.1V
I_F = 1.5A = maksimisyöttövirta...?
Tehtävä 3.

a) Schottky-diodi:

Passiivinen elektroniikkakomponentti, joka tunnetaan myös nimellä ”hot carrier diode”. Se on puolijohdediodi, jossa on metalli N-tyypin puolijohteen kyljessä kiinni. Sen johtavuus muuttuu erittäin nopeasti johtavasta ei-johtavaksi. Schottky-diodin tarvitsema jännite on välillä 0.15-0.45V, kun tavallisella diodilla se on 0.7:n tuntuvilla.

b) Myötäsuuntainen jännitehäviö: (Forward voltage drop)

Per elementti 25 asteessa: 0.65V

I = 20A

I_haara = 10A

Yksi haara:

{U} over {I} = R

R = {0.7V} over {10A}

R = 0.07%OMEGA
R = 0.07%OMEGA

Jännitehäviö on 0.7V

Tehohäviö

P = I^2 cdot R = 2 cdot (10A)^2 cdot 0.07%OMEGA = 28W = 14W

Myötäsuuntainen jännitehäviö on diodin ohjausjännitteen tarvitsema jännite ennen diodin muuttumista johtavaksi.
c) Jännitehäviö 0.7V

Tehohäviö:
P = I^2 cdot R = (20A)^2 cdot 0.07%OMEGA = 28W